简易出租车计价器设计

一、任务

设计并制作出租车行驶里程及计价的装置。

二、要求

1．基本要求

- 里程部分：能测量光电码盘输出的计数脉冲信号，并折算成相应里程数，传给显示单元，误差≤1%；计价部分：起步价10元，当汽车里程行驶未满10m时，均按起步价计算，超过10m后，单价为1.8/m元来计算车费。

- 能够显示行驶距离、车费等，每项要求至少4位有效数字。

2．发挥部分

在完成基本要求任务的基础上，增加如下功能：

- 起步价可调，调整范围±5元，步进为1元；

- 起步价对应初始里程数可调，调整范围±10m，步进为1元；；

- 每米单价数可调，调整范围±5.0元，步进为0.1元,步进可调；

- 可以记忆5个历史测量数据，能够调用查看；断电重新开机以后存储的数据不丢失；

- 票据打印部分；

- 其他创新。

三、说明

- 建议使用MSP-EXP430G2开发板，不做强行要求，光电码盘及其输出可用信号发生器代替。

- 设计报告正文中应包括系统总体框图、单元模块电路原理图、主要程序流程图、主要的测试数据。完整的电路原理图、源程序和测试结果可用附件给出。

电子温度计设计

一、任务

设计制作一个电子温度计。

二、要求

1、基本要求

- 温度测量范围：0℃~100℃；

- 显示精度：测量温度与实际温度间误差小于2.0℃；

- 显示位数：要求有效位数共4位，其中小数点后1位；

2、发挥部分

在完成基本要求任务的基础上，增加如下功能：

- 当测量到温度超过35℃上限或低于15℃下限时，声光报警；

- 可更改报警的上下限温度值，步进1℃；

- 测量温度高于上限值10℃以上，低于下限值10℃以上，温度显示闪烁，要求亮灭间隔1s，间隔可调；

- 其他创新；

三、说明

- 建议使用MSP-EXP430G2开发板，不做强行要求，温度传感器必须采用PT100，否则不予评测。

- 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要程序流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、源程序和测试结果可用附件给出。